## Slide 1
z
江漢大学 Jianghan University
液压辅助元件
Hydraulic Auxiliary Element

## Slide 2
一、蓄能器
江漢大学 Jianghan University
2、蓄能器的功用：
（1）作辅助动力源
（2）补偿泄漏
（3）作紧急动力源
（4）吸收脉动
（5）缓和液压冲击
1、蓄能器是液压系统中一种储存和释放油液压力能的装置。
囊式蓄能器工作过程

## Slide 3
二、过滤器
江漢大学 Jianghan University
1、过滤器用于滤去油液中的杂质，维护油液的清洁，防止油液污染，保证系统压力正常工作。

## Slide 4
二、过滤器
江漢大学 Jianghan University
2、过滤器的选用：
（注意粗过滤器/精过滤器安放位置）
（1）过滤精度要满足系统要求
（2）要有足够的通流能力
（3）要有一定的机械强度
（4）其他方面如更换要求
管道过滤器

## Slide 5
三、油箱、热交换器及压力表辅件
江漢大学 Jianghan University
1、油箱的主要功用是储存液压系统所需的足够油液、散发油液中的热量、分离油液中的气体和沉淀物等。
分离式液压油箱

## Slide 6
三、油箱、热交换器及压力表辅件
江漢大学 Jianghan University
2、油箱设计时应注意的问题：
（1）根据热平衡确定容量
（2）设置过滤器，要有足够的通流能力
（3）底部做成适当的斜度，并安设油塞
（4）油箱侧面安装油位指示器
（5）吸油管和回油管要用隔板分开
（6）大中型油箱要设起吊钩或孔。
分离式液压油箱

## Slide 7
三、油箱、热交换器及压力表辅件
江漢大学 Jianghan University
3、热交换器是加热器和冷却器的总称。
液压系统的大部分能量损失转化为热量后，除部分散发到周围空间外，大部分使油液温度升高。若长时间油温过高，则会产生油液黏度下降，油液泄漏增加，密封材料老化等一系列问题，严重影响液压系统正常工作。
管壳式热交换器

## Slide 8
三、油箱、热交换器及压力表辅件
江漢大学 Jianghan University
4、压力表辅件包括压力表及压力表开关。
（1）压力表用来观测系统各个工作点的压力。
（2）压力表开关用于切断和接通压力表与油路的通道。
弹簧管压力表及内部结构

## Slide 9
四、管件
江漢大学 Jianghan University
1、管件是用来连接液压元件、输送液压油液的连接件，包括油管和管接头。
（1）油管

## Slide 10
四、管件
江漢大学 Jianghan University
（1）油管

## Slide 11
四、管件
江漢大学 Jianghan University
（2）管接头
用于管道或管道与液压元件之间的连接。

## Slide 12
五、密封装置
江漢大学 Jianghan University
1、对密封装置的要求：
（1）在一定的工作压力和温度范围内具有良好的密封性
（2）摩擦因数小，摩擦力稳定
（3）耐磨性好，寿命长，不易老化，抗腐蚀能力强
（4）制造容易，维护使用方便，价格低廉

## Slide 13
五、密封装置
江漢大学 Jianghan University
2、密封装置的种类：
（1）间歇密封 （2）O形密封圈

## Slide 14
五、密封装置
江漢大学 Jianghan University
2、密封装置的种类：
（3）唇形密封圈
Y型密封圈

## Slide 15
“蛟龙”号液压故障
江漢大学 Jianghan University
2012年6月18日，“蛟龙”号载人深潜器将开始它的第二次下潜，并有可能挑战7000米深度。但是工作人员在进行例行甲板检查时，发现蛟龙号的液压系统出现了故障。
通过现场故障排查，发现是主液压原系统出现了漏油的故障，原来罪魁祸首是液压管道上一个非常小的看不见的一个小眼，就是这一个小孔在几次的海试的过程当中可能有海水进去，慢慢演变成了一个爆裂的裂纹。
液压系统是一个整体系统，任何一个组成都是重要的！

## Slide 16
江漢大学 Jianghan University
课堂作业
（注明：班级、姓名、学号）
1. 密封装置有哪些？其对应的工作原理是什么？
2. 简述蓄能器的工作原理。

## Slide 17
江漢大学 Jianghan University
课堂作业答案
1. 密封装置有哪些？其对应的工作原理是什么？
答：密封装置主要有以下几种：
1）间隙密封：是利用相对运动零件之间微小间隙起密封作用。
2）O形密封圈：随着压力增大，密封件与密封表面的接触应力自动提高，从而增强密封作用，并且在磨损后具有自动补偿的能力。
3）唇形密封圈：依靠密封圈的唇口受液压力作用变形，使唇边贴紧密封面而进行密封的，液压力越高，唇边贴得越紧，并且具有磨损后自动补偿的能力。
4）组合密封装置：两个以上的元件组成的密封装置，主要靠密封件的变形来达到密封目的。

## Slide 18
江漢大学 Jianghan University
课堂作业答案
2. 简述蓄能器的工作原理。
答：蓄能器分类不同，其对应不同的工作原理.
1)重力加载式蓄能器 工作原理：利用重锤的重力加载，以位能的形式储存能量。产生的压力取决于重锤的重量和柱塞的直径；
2）弹簧加载式蓄能器 工作原理：利用弹簧的压缩储存能量，产生的压力取决于弹簧的刚度和压缩量；
3）气体加载式（活塞式）蓄能器 工作原理：浮动活塞不仅将气液隔开，而且将液体的压力能转换为气体的压力能储存；
4）气体加载式（囊式）蓄能器 工作原理：安装在均质无缝钢瓶内的气囊将液气隔离，液体的压力能经气囊转换为气体的压力能储存。

## Slide 19
江漢大学 Jianghan University
课外作业
（注明：班级、姓名、学号）
1. 教材P131 T5-3
2. 教材P131 T5-4

## Slide 20
江漢大学 Jianghan University
课外作业答案
1.教材P131 T5-3
答：油箱作用：是储存液压系统所需的足够油液、散发油液中的热量、分离油液中的气体及沉淀污物等。另外，对于中小型液压系统，往往把泵装置合一些元件安装在油箱顶板上使液压系统结构紧凑。
2.教材P131 T5-4
答：如果液压泵的吸油口安装精过滤器，精过滤器的阻力较大，会降低管路的通流能力，液压泵会出现空穴现象，影响液压泵的正常工作。